## Slide 1: مقررالشئون الصحية لمصانع الألبان لطلاب المستوى الرابع – برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية المحاضرة الحادية عشر الإشتراطات الخاصة بالمبانى والمرافق
إعداد
أ.د. عبدالعال عابدين على
قسم علوم الألبان - كلية الزراعة – جامعة سوهاج
E.mail: abdelaal1414@yahoo.com
Mobile Number: 01223591934- 01019463160

## Slide 2: الإشتراطات الخاصة بالمبانى والمرافق

## Slide 3: (١) الأرضيات
يجب ألا تكون الأراضي المحيطة بالمصنع مصدراً للتلوث – كأن تكون خالية من القمامة والنموات الخضراء الكثيفة والفضلات حتى لا تكون مأوى للحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات الأخرى.
يجب أن تكون خطوط المرافق محاطة برصيف من الحجر أو الزلط بعرض حوالي ٥٠ سم لمنع دخول الآفات إلى المبنى.
يجب أن تكون أماكن انتظار السيارات وفناء وطرقات المصنع سهلة التنظيف بالماء خالية من الأتربة والملوثات الأخرى – كما يجب أن تكون خالية من الكسور والشروخ التي يمكن أن تكون مأوى للآفات.
يجب أن تكون جميع أسطح الأرضيات ذات ميل في اتجاه فتحات الصرف (البالوعات) حتى يسهل التخلص من الماء ولا تكون هناك فرصة لنمو الكائنات الحية الدقيقة والحشرات في أماكن تجمع المياه.

## Slide 4: (٢) تصميم وتشيد المبنى
يجب أن تكون مبنى أو مباني المصنع مشيدة بطريقة صحيحة وأن تظل في حالة جيدة لمنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض والطيور والكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات.
يجب أن يكون تصميم المبنى ملائماً للظروف الجوية لمنع تكثيف الرطوبة وتلوث أجهزة التصنيع والبيئة الداخلية.
يجب أن تكون هناك عناية خاصة بأماكن اتصال أنابيب أو مواسير الخدمات ببعضها البعض كذلك مصارف ماء الأمطار وأماكن التصاق في حالة المباني متعددة الطوابق – وكذلك أنابيب الهواء التي تمر خلال الأسقف.
يجب أن تكون جميع فتحات الحوائط التي تمر خلالها أنابيب الخدمات محكمة الغلق أو مزودة بحلقات معدنية لإحكام الغلق.

## Slide 5
يجب أن تزود كل الفتحات الخارجية مثل الأبواب والنوافذ وفتحات الإضاءة بالأسقف بوسيلة ملائمة للحماية من دخول الذباب والحشرات والقوارض والطيور والأتربة مثل الأبواب السلك والستائر والمراوح.
يجب توفير مساحة كافية حول الأجهزة وأماكن تخزين المنتجات ومساحات التداول المؤقتة حتى يمكن التحكم في الظروف الصحية.
يجب أن تكون الأبواب والنوافذ نظيفة وفي حالة جيدة كما يجب أن تفتح كل الأبواب الخارجية ذات الأسلاك للخارج.
يجب أن تزود الأبواب الخارجية بوسيلة لتقليل حجم فتحاتها إلى الحد الأدنى عندما تكون في حالة استخدام لتفريغ حمولات عربات النقل والعربات الداخلية.

## Slide 6: (٣) الأسقف والأسقف المعلقة
يجب أن تصمم هذه الأسقف بطريقة تمنع دخول الآفات – كما يجب أن تفحص بصفة مستمرة للتخلص من أعشاش وتجمعات الطيور بها.
يجب أن تصمم أسقف صالات التصنيع بطريقة يسهل تنظيفها.
يجب أن تكون أسطح الأسقف في حالة جيدة ولا تستخدم لتخزين الأجهزة والمواد الخام أو تستخدم لتجميع المخلفات المختلفة .

## Slide 7: (٤) تنسيق المصنع
يجب أن يتم تنسيق المصنع بطريقة تسمح بفصل عمليات التصنيع عن بعضها حتى لا يحدث تلوث بفعل المكان أو الوقت أو التقسيمات أو سريان الهواء أو الأنظمة المغلقة أو أي وسيلة أخرى فعالة.
يفضل أن يكون الفصل بين عمليات التصنيع ملموساً من خلال إقامة حوائط لتجنب التلوث الميكروبيولوجي بين كل من المواد الخام والمنتجات الوسطية والمنتجات النهائية أو تلوث المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي بتلك المواد غير الصالحة مثل ماء الغلايات والكيماويات والسوائل الهندسية .
يجب أن يتضمن تصميم وتشيد المصنع ضرورة العزل الكامل للأنشطة غير المتوافقة.

## Slide 8: (٥) الحوائط والقواطع والقوائم
يجب أن تكون جميع الحوائط والقواطع والقوائم في صالات الإنتاج من النوع المقاوم للماء ومن مواد غير سامة وغير ممتصة – كما يجب أن تكون سطوحها ناعمة وقوية وسهلة التنظيف والتطهير.
يجب أن يكون اللون فاتح وأن يغطى الجزء الخشبي المعرض للماء بمادة يسهل تنظيفها أو بمادة غير منفذة.
يجب أن تكون أماكن التصاق الحوائط بكل من الأرضيات والأسقف دائرية مما يسهل من عملية تنظيفها والعناية بها.

## Slide 9: (٦) أرضيات صالات الإنتاج
يجب أن تكون من مواد غير سامة وغير ممتصة ومن النوع المقاوم للماء.
يجب أن تكون ذات أسطح ناعمة وقوية سهلة التنظيف.
يجب أن تكون المواد المستخدمة في وصلات الأرضيات سواء الأسمنتية أو غيرها متجانسة وغير منفذة وسهلة التنظيف.
يجب أن تكون الأرضيات في حالة جيدة وذات ميل حتى لا يتجمع الماء أو بقايا المنتجات عند استخدام الماء للتخلص منها.
يجب أن تكون مواسير الصرف مثبتة جيداً ومتصلة بشبكة الصرف بطريقة صحيحة تمنع ارتجاع المخلفات السائلة.
يجب أن تزود بالوعات الأرضيات بمصافي مثبتة بطريقة صحيحة.

## Slide 10: (٧) الإضاءة
يجب أن تكون الإضاءة شديدة سواء كانت طبيعية أو صناعية.
يجب أن تكون الإضاءة ذات جودة عالية وموزعة توزيعاً جيداً.
يجب أن تكون لمبات الإضاءة مزودة بوسيلة لحمايتها من الكسر أو أن تكون من النوع غير القابل للكسر وذلك حتى لا يكون هناك احتمال لتلوث المنتجات عند الكسر
يجب أن تكون لمبات الإضاءة سهلة التنظيف.

## Slide 11: (٨) احتياجات التدفئة والتهوية وتكيف الهواء
يجب توفير الوسائل الملائمة للتدفئة والتهوية والتكيف لكل أجزاء المبنى للمحافظة على الظروف الصحية بصورة جيدة.
يجب توفير فتحات خروج العادم أو المراوح أو أغطية التهوية أو أغطية فتحات التحكم في الحرارة والرطوبة في الأماكن التي تستدعي ذلك مما يساعد في التحكم في درجة حرارة الغرف ويقلل من الروائح غير المرغوبة ويمنع تكثيف الرطوبة ونمو الفطريات.
يجب أن تزود الفتحات الداخلية للمراوح بوسيلة لترشيح الهواء الداخل إلى المصنع لتقليل الأتربة وما تحمله من مواد غريبة.
يجب أن تزود فتحات الشفاطات بشبك من السلك أو أغطية ذاتية الإغلاق لمنع دخول الآفات عندما تكون في حالة عدم تشغيل.
يجب أن يتم تنظيف وصيانة نظام التهوية كلما احتاج الآمر.

## Slide 12: (٩) مصدر المياه
يجب أن يتوفر للمصنع مصدراً لكل من الماء البارد والماء الساخن وأن يكون مأمون صحياً وعلى درجة مرتفعة من الجودة
يجب أن يتوفر للمصنع شبكة المرافق اللازمة لتوزيع هذا الماء خلال المصنع مع توفر الحماية اللازمة ضد التلوث.
يجب أن تكون المصادر الأخرى للماء والتي يمكن استخدامها في الغلايات والمكثفات معتمدة رسمياً ويجب أن تكون خطوط هذه المصادر منفصلة تماماً عن خطوط الماء ذو الجودة الصحية.
ألا تكون هناك فرصة لحدوث خلط بين خطوط الماء الصالح للشرب والماء غير الصالح للشرب أو بين الخطوط الخاصة والعامة للماء .
يجب تحليل الماء الصالح للشرب ميكروبيولوجيا وأن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية.

## Slide 13: (١٠) البخار
يجب أن يكون البخار الذي يدفع مباشرة في المنتج خالياً من المواد الغريبة أو الضارة ولا يستخدم معه إلا المواد المسموح بها تشريعياً.
يجب عدم إضافة أي مركبات إلى الغلايات في حالة استخدام مولد ثانوي للبخار لتحويل الماء اليسر إلى بخار.
يجب استخدام مصايد التكثيف لتأكيد أمان وملائمة مصدر البخار لعمليات التصنيع.

## Slide 14: (١١) الهواء تحت ضغط
يجب أن تكون الطريقة المستخدمة لإمداد المصنع بالهواء المضغوط والذي قد يلامس المواد المستخدمة في الصناعة مطابقة للمواصفات القياسية الرسمية.

## Slide 15: (١٢) وسائل مياه الشرب
يجب أن يتوفر لدى المصنع وسائل صحية لماء الشرب وأن توزع في المصنع بطريقة يسهل الوصول إليها.
يجب ضبط معدل سريان الماء بحيث لا يتدفق بشدة في الأحواض.

## Slide 16: (١٣) وسائل تنظيف وتطهير الأيدي
يجب أن يتوفر لدى المصنع الوسائل اللازمة لغسيل الأيدي بحيث يتوفر بها الماء الجاري على درجة حرارة مناسبة والصابون ومطهر الأيدي والمناشف الورقية بالإضافة إلى وعاء مغطى للقمامة.
يجب وضع الأحواض المستخدمة لهذا الغرض في صالات الإنتاج بجوار الباب الخاص بدخول العاملين.
يجب توفر محاليل تطهير الأيدى بالتركيز المستخدمة تبعاً للتشريعات الرسمية أو إرشادات الشركة المنتجة.

## Slide 17: (١٤) دورات المياه وأماكن تغيير الملابس
يجب استخدام الأماكن المخصصة لتغيير الملابس وعدم حفظ أو تخزين أي أشياء أعلا دواليب الملابس ويجب أن تكون الحمامات وغرف تغيير الملابس دائماً نظيفة وجيدة الإضاءة والتهوية.
يجب أن تكون الأبواب محكمة وذاتية الغلق ولا تفتح مباشرة على صالات التصنيع حيث يكون الهواء معرضاً للتلوث إلا إذا كان المصنع مصمماً بحيث تقع دورات المياه في الممرات التي تؤدي إلى صالات التصنيع وفي هذه الحالة يراعي أن تكون الأبواب مزدوجة أو تكون هناك أي وسيلة أخرى لمنع التلوث.
يجب توفير وسائل غسيل الأيدي وتطهير بين الحمامات وباب الخروج بصورة مستمرة ويجب تثبيت لافتة "ضرورة غسيل الأيدى قبل العودة للعمل" في كل دورات المياه وغرف تغيير الملابس وغرف الطعام وأعلا الأحواض وعند المداخل.

## Slide 18: (١٥) الكافيتريات وأماكن تناول الطعام
يجب تناول الطعام في الغرف المخصصة لذلك والمزودة بالأرقف والثلاجات اللازمة لحفظ الطعام ويراعي دائماً أن تكون في حالة جيدة من حيث النظافة والصحة .
يجب أن تكون غرف الطعام جيدة التهوية منعاً لتراكم الروائح بها.
يجب أن يتوفر بتلك الغرف عدد معقول من أوعية القمامة ويراعي تفريغ وتنظيف تلك الأوعية بصفة مستمرة.
يجب ألا يتم تناول الأطعمة والمشروبات والتدخين خارج تلك الغرف أو الأماكن المسموح فيها بذلك.

## Slide 19: (١٦) أماكن التخلص من القمامة
يجب أن يتميز نظام التخلص من القمامة بالمصنع بكفاءة مرتفعة لإزالة جميع الفضلات المتجمعة حتى لا يحدث أي تلوث للبيئة أو ماء الشرب أو غيرها من المرافق الأخرى.
يجب تغطية جميع أوعية القمامة وكذلك المنطقة التي توجد بها على أن تكون تلك المنطقة جيدة التهوية ولا تفتح مباشرة على صالات الإنتاج .
يجب أن تكون جميع أوعية القمامة الموجودة في صالات الإنتاج ذات لون أسود أو رمادي مع التنظيف المستمر لها.
يجب تفريغ أوعية القمامة وإزالة الفضلات بصفة مستمرة حتى لا تكون فرصة لتكاثرالآفات.

## Slide 20: الاشتراطات الخاصة بالمخازن

## Slide 21: (١) ترتيب المخزون
يجب أن يتم تخزين جميع المواد الخام خارج صالات المعاملات الحرارية .
يجب أن تحفظ المواد سريعة التلف التلف على درجة الحرارة المناسبة وأن يتم تداولها بطريقة خاصة لتأكيد المحافظة عليها من التلف .
يجب أن يتم تخزين جميع المواد الخام في مكان منفصل عن كل من كيماويات التصنيع والمواد غير الغذائية الأخرى.
يجب أن يتم تخزين المنتجات النهائية في مكان منفصل عن كل من المواد الخام وكيماويات التصنيع والمواد غير الغذائية الأخرى.

## Slide 22
يجب أن تترك مسافة ٥٠ سم بين الحوائط والمواد المخزنة سواء كانت مواد خام أو كيماويات تصنيع أو مواد غير غذائية أو منتجات نهائية
يجب أن تحاط جميع الحوائط بخط أبيض على مسافة ٣٥ سم وذلك لتوفير مساحة كافية للحركة في المخزن.
يجب أن تكون مخازن التبريد والتجميد معزولة تماماً عن التيارات الهوائية لمنع تكثيف الرطوبة أو إسالة الثلج داخل هذه المخازن.
يجب ألا تكون هناك أي فتحات داخل المصنع تسمح بدخول الحشرات أو القوارض أو الطيور أو الحيوانات الأخرى إلى المخازن وفي حالة وجود أي فتحات يجب أن تظل مغلقة أو يوضع عليها سلك.

## Slide 23: (٢) تدوير المخزون
يجب أن يتم تدوير أو تداول كل المخزون على أساس ما تم تخزينه أولاً يتم إخراجه أولاً وذلك للتأكيد على جودة كل من المواد الخام المستخدمة والمنتجات النهائية التي يتم تسويقها.
يجب متابعة تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على كل المخزون سواء كانت مواد خام أو كيماويات أو منتجات نهائية وذلك لتجنب استخدام مكونات أو تسويق منتجات دون المستوى.

## Slide 24: (٣) تداول المنتجات التالفة
كل مخزن أو ثلاجة أو مخزن تجميد يستخدم لخزين المواد الخام أو المنتجات النهائية يجب أن تحدد به مساحة خاصة تستخدم للتعامل مع المواد الخام أو المنتجات التالفة.
يجب المحافظة على المنطقة الخاصة بتداول المواد التالفة نظيفة دائماً فلا يسمح بوجود أي منتجات مسكوبة على الأرضيات.
يجب فحص المنتجات التي تتلف بالمخزن للتأكد من وجود أي تلوث خارجي عند التلف من عدمه.
إذا كان المنتج يمكن إعادة معاملته فيجب تغير العبوة أو إصلاحها حتى لا يصبح المنتج عرضة للانسكاب أو التعرض لبيئة المخزن.
إذا كانت المنتجات التالفة لا يمكن إعادة معاملته فيجب أن يتم إعدامها لاستبعاد استخدامها للاستهلاك الآدامي.
يجب استخدام المنتجات التي تم إعادة معاملتها بأسرع ما يمكن.

## Slide 25: (٤) خط محيط التفتيش
يجب أن يترك حول المحيط الداخلي لكل مخزون ٥٠ سم ويطلق على هذه المسافة خط محيط التفتيش حيث تستخدم هذه المساحة لمقاومة الآفات داخل المصنع .
يجب المحافظة على المساحة داخل خط محيط التفتيش نظيفة وخالية من أي تراكمات وذلك بصفة دائمة.