## Slide 1: مقررالشئون الصحية لمصانع الألبان لطلاب المستوى الرابع – برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية المحاضرة الثانية عشر والأخيرة
إعداد
أ.د. عبدالعال عابدين على
قسم علوم الألبان - كلية الزراعة – جامعة سوهاج
E.mail: abdelaal1414@yahoo.com
Mobile Number: 01223591934- 01019463160

## Slide 2: الاشتراطات الخاصة بتصميم الأجهزة والأدوات

## Slide 3: (١) توفر المواصفات الصحية
يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات مصممة بحيث تطابق التشريعات الصحية الخاصة بها.
يجب إعطاء مجهود كافي عند إنشاء كل جزء من أجزاء المصنع بحيث تكون جميع أجزائه مطابقة للتشريعات .
يجب أن تكون كل الأجهزة التي تخضع للتفتيش بواسطة السلطات الصحية مطابقة للمواصفات الصحية الخاصة بهذا الشأن .

## Slide 4: (٢) استخدام مواد مسموح بها
يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في تداول الأغذية مصنعة من مواد مناسبة – غير سامة – لا تتسبب في نقل الروائح أو الأطعمة الغريبة وألا تكون لها القابلية لامتصاص الرطوبة.
يجب أن تكون مقاومة للتآكل– ويمكن تنظيفها وتطهيرها بصفة دورية – كما يجب أن تكون سطوحها خالية من النتوءات والشروخ.

## Slide 5: متطلبات النظافة والتطهير

## Slide 6: ١- إجراءات غسيل الأيدى
يمنع نهائياً العبث أو فتح أى جهاز من الأجهزة الخاصة بالصابون المعقم أو بورق التنشيف.
يتم أولا الضغط على موزع الصابون المعقم ضغطة واحدة فقط براحة اليد ليسقط فيها نقطة واحدة.
بقليل من الماء يتم توزيع نقطة الصابون المعقم بين راحتى اليد والأصابع وأسفل الأظافر جيداً.
يتم فتح صنبور الماء وتشطف آثار الصابون المعقم جيداً. - يتم سحب قطعة من ورق التنشيف طولها حوالى 20 سم وتقطع بالسحب لأسفل ثم يميناً أو يسارا على أحد جانبى سكينة التقطيع.

## Slide 7
يتم تنشيف اليدين جيداً ثم يتم الضغط على سلة المهملات ذات دواسة القدم ليفتح بابها ثم تلقى بقايا ورق التنشيف فيها.
تترك سلة المهملات لتغلق تلقائيا مع مراعاة عدم لمس غطائها باليد مطلقاً لعدم تلوث اليد مرة أخرى.
ضرورة غسيل وتطهير كل من الأيدى وأغطية الأيدى (فى حالة استخدام القفازات) فى الحالات الآتية : قبل بدء العمل – بعد الكحة والعطس وتنظيف الأنف ٠٠٠الخ – بعد إستخدام دورة المياه - بعد لمس أى أشياء غير نظيفة مثل القواعد الخشبية والأرضيات والصناديق وهرش الرأس .... الخ .
فى حالة إستخدام أغطية الأيدى ( القفازات ) يجب أن تكون من مطاط خالى من الثقوب أو من مادة لينة – كما يجب الأحتفاظ بها فى حالة نظيفة ومطهرة بصفة مستمرة.

## Slide 8: ٢ - إجراءات تطهير الأحذية
يتم تحضير محلول من مادة برمنجانات البوتاسيوم بتركيز 200 جزء فى المليون بواسطة قسم الجودة.
يتم ملء دواسة القدم الموجودة عند المداخل من المحلول بواسطة عامل النظافة الخاص بالموقع.
يراعى وضع القدمين على الدواسة لمدة ثوان معدودة.
يراعى تغير المحلول كل 2-3 ساعات (حسب الإستخدام) وخاصة عند بداية تغير لون المحلول البنفسجى الفاتح إلى اللون البنى الفاتح.

## Slide 9
تنظيف الدواسة 2 مرة / أسبوع بإستخدام محلول صابونى 10% ثم التطهير بمادة مطهرة (مثل الكلور) بتركيز 300 جزء فى المليون ثم الشطف الجيد بالماء.
يجب أن توضع أحواض تطهير الأحذية على أسطح مستوية عند كل مدخل يؤدى إلى صالات الإنتاج للقادم من الأماكن الأخرى التى لايتم بها أى تصنيع.
يجب أن تستخدم دفعة جديدة من مادة التطهير عند بدء الوردية ويتم تغيرها مرة على الأقل أثناء الوردية.
إتباع تعليمات الشركة المنتجة فيما يتعلق بالتعامل مع مواد التطهير من حيث التداول والتخزين والإستعمال.
قبل تغير مادة التطهير يجب التأكد من نظافة جوانب الحوض والمناطق التى تقع أسفل الحوض والتى تحيط به.

## Slide 10: ٣- إجراءات غسيل وتطهير الماكينات
يتم التأكد من عدم وجود أى مواد غذائية داخل الماكينات.
يتم الغسيل أولا بالماء العادى والفرشاة لإزالة آثار المادة الغذائية.
يتم التنظيف بإستخدام محلول صابونى بتركيز 10% لإزالة أى إتساخات.
يتم الشطف جيدا مرة أخرى بإستخدام الماء العادى لإزالة أثار الصابون.
يتم تجهيز مادة التعقيم الكلور بتركيز 300 جزء فى المليون ويتم إستخدام فوطة نظيفة تغمس فى محلول التعقيم وتدعك بها الجدران من الداخل جيداً ثم تشطف بالماء النظيف.

## Slide 11: ٤ - تنظيف وتطهير أوعية التصنيع والترابيزات
يتم غسيل الوعاء المستخدم فى التصنيع ( الحلل ) بإستخدام الماء لإزالة آثار المادة الغذائية.
يتم الغسيل بعد ذلك بإستخدام محلول صابونى بتركيز 10 %على أن تدعك جوانب الأوعية والترابيزات.
يتم شطف الأوعية والترابيزات بالماء لإزالة آثار الصابون.
تمسح الترابيزات والأوعية بفوطة نظيفة مبللة بمادة التطهير الكلور بتركيز PPM 300 ثم تشطف بالماء النظيف.
تغطى الأوعية بالأغطية المعدنية الأستانلس الخاصة بها.

## Slide 12: ٥- غسيل وتعقيم التنكات
يقوم عامل ماهر بالنزول داخل التانك لتنظبف جسم التانك من الداخل من آثار المنتج وخصوصا فى السطح الداخلى وذلك بإستخدام محلول صابونى 10 % ثم يقوم بالشطف الجيد بالماء لإزالة أى آثار للصابون ٠
يتم تجهيز مادة التعقيم الكلور بتركيزPPM 300 ويتم إستخدام فوطة نظيفة تغمس فى محلول التعقيم وتدعك بها الجدران من الداخل جيدا ثم يتم الشطف بالماء النظيف يترك التانك ليجف تماما.
يتم غلق فوهة التانك (بعد غلق الغطاء) لمنع تساقط أتربة أو حشرات أو مياه داخل التانك.

## Slide 13: ٧ - غسيل الحوائط
يتم تحضير محلول صابونى 10% ويستخدم اللوف السلك لدعك الحوائط جيداً.
ثم يتم الشطف جيدا بالماء الجارى.

## Slide 14: 8- غسيل النوافذ الزجاجية والأبواب
يجب أن التأكد من عدم وجود أى كسر بالزجاج ويتم الإبلاغ عن ذلك يومياً إذا وجد لمنع دخول الحشرات والطيور أو إحداث جروح.
بالنسبة لزجاج النوافذ والأبواب فيتم تجهيز محلول صابونى ويستخدم لوف صناعى ليدعك به الزجاج وكذلك الألوميتال
ثم يتم شطف الزجاج والألوميتال والأبواب بالماء مع مراعاة عدم وجود أى مواد خام أو مواد غذائية أو لوحات كهربائية مفتوحة أو أسلاك عارية.
ثم يتم التجفيف بفوط تنظيف – أما الزجاج فيتم تلميعة باستخدام مناشف ورقية.

## Slide 15: ٩ - غسيل وتطهير مجارى الصرف
يتم أولاً إزالة أى أكياس من الأرضيات أو من فوق وداخل مجارى الصرف حتى لاتؤدى لانسداد مجارى الصرف.
يتم إستخدام محلول صودا كاوية بتركيز10 % فى تنظيف مجارى الصرف ويسكب على إمتداد المجرى ويترك 20 ق ثم يدهك بالفرشاة الخاصة بمجارى الصرف.
بعد التأكد من إزالة الأوساخ والتكتلات يتم شطف المجارى.
بعد جمع وتصفية المياه فى المجارى يتم التأكد من غلق فتحات بلاعات الصرف التى تربط مجارى الصرف بالمصفاة الخاصة بها.
تجفف مجارى الصرف قدر المستطاع بإستخدام المساحات.

## Slide 16: ١٠ - إستخدام مواد التطهير والتنظيف
يجب التأكد من غلق عبوات مواد التنظيف والتطهير جيداً.
تجنب استنشاق هذه المواد حتى لاتؤدى لمشاكل تنفسية.
يمنع ملامسة هذه المواد باليد ويوصى بارتداء جوانتى جلد مناسب.
يتم الإحاطة التامة بطريقة إستخدام هذه المواد قبل الأقتراب منها أو التعامل معها.
عدم ملامسة هذه المواد للعين أو الجلد – وإذا حدث فيجب الغسيل الجيد بالماء النظيف وسرعة استشارة طبيب مختص.
عدم لمس أى معدات أغذية بعد استخدام هذه المواد إلابعد غسل اليدين جيدا.

## Slide 17
يجب إرتداء واقى التنفس عند استخدام ووزن هذه المواد.
عدم جلب هذه المواد إلى أقسام الإنتاج أو لأماكن إعداد الطعام حتى لاتلوث المنتج أثناء العمل.
يجب تخزين عبواب هذه المواد بصورة جيدة فى محزن مستقل بعيداً عن الخامات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف والإنتاج التام.
عدم إستخدام هذه المواد إلا فى الغرض المناسب لها كالنظافة والتطهير.
يجب إستخدام الجرعات المناسبة لإعطاء النتيجة المطلوبة حيث أن الجرعات الزائدة ربما تضر بالمعدات أو البناء أو المكان أو الغذاء نفسه.

## Slide 18: ١1 - تعليمات صحية خاصة للعاملين بالصيانة
يجب على العاملين بالصيانة عدم وضع العدد أومتعلقاتهم على المعدات أوترابيزات التصنيع حتى لاتلوث المنتج - وعليهم أن يتأكدوا من عدد المعدات التى بدأ بها العمل حتى لاتحتلط بالمنتج.
عدم جلب أى أدوات صيانه وعدد وخامات بها أتربة أو حشرات لداخل صالات الإنتاج.
إرتداء مهمات الوقاية (غطاء الرأس والكمامة) داخل صالات الإنتاج
غسل الأيدى جيدا قبل ملامسة أى معدات.
غير مسموح لطاقم أفراد الصيانة بملامسة المنتج أو الأسطح الملامسة للمنتج داخل صالات الإنتاج.
يمنع نهائيا دخول الكلارك الجاز أو السيارات داخل أقسام الإنتاج أو المخازن.

## Slide 19: 1٢ - تعليمات صحية للعاملين بالمخازن
تنظيف المخزن باستمرار من أعشاش العنكبوت – ويتم استخدام مكانس للارضيات (مقشات) بهدوء لعدم نشر الأتربة على أكياس العبوات والخامات .
فى حالة مسح الأرضات وتنظيفها يتم الأستعانه بماكينة غسيل الأرضيات من أحد أقسام الإنتاج إذا لزم الأمر - أو بسكب مياه بصابون سائل عادى وتدعك به الأرضات بالفرشاة ثم يجر الماء بالمساحات لأقرب مكان لتصريف المياه مع مراعاة عدم وصول المياه للخامات.
غير مسموح نهائياً بالتدخين داخل المخارن أو أصطحاب أى أطعمة بالداخل كما يمنع وصع أى متعلقات شخصية.

## Slide 20
يراعى نظافة الرفوف التى ترص عليها الخامات أو مستلزمات الإنتاج.
يمنع وجود أى عبوات أو مواد تغليف بصورة فردية أو مبعثرة أو بدون غطاء يحميها من الأتربة.
مراعاة أن تكون الخامات الواردة مغلقة تغليفها تاما ويراعى فيها درجة الأمان الصحى الغذائى.
يمنع توريد خامات فى سيارات تحميل مواد بترولية أو عطرية نفاذة تضر بالخامة الموردة شكلا أو طعما أو رائحة.
يتم التفتيش الجيد على الخامات وسيارات التوريد والتأكيد من عدم وجود إصابات حشرية أو مخلفات .
الألتزام بتغطية سيارات التوريد لتجنب مياه المطر والأتربة وبصفة خاصة للبعوات البلاستيكية ومواد التعئبة والتغليف.
يراعى أن تكون البالتات التى يتم توريد خامات عليها خالية من الحشرات ونظيفة وخالية من الكسور والمسامير البارزة.