## Slide 1: مقررالشئون الصحية لمصانع الألبان لطلاب المستوى الرابع – برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية المحاضرة العاشرة الممارسات الجيدة للتصنيع Good Manufacturing Practices (GMP)
إعداد
أ.د. عبدالعال عابدين على
قسم علوم الألبان - كلية الزراعة – جامعة سوهاج
E.mail: abdelaal1414@yahoo.com
Mobile Number: 01223591934- 01019463160

## Slide 2: الممارسات الجيدة للتصنيع Good Manufacturing Practices (GMP)

## Slide 3: الممارسات الجيدة للتصنيع Good Manufacturing Practices (GMP)
الممارسات الشخصية
الشئون الصحية بصالة الإنتاج
الحالة الصحية للأدوات
مركبات تنظيف الأيدى والمركبات السامة
ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج
ممارسات استخدام وسائل التحميل الميكانيكية
الاشتراطات الخاصة بالمبانى والمرافق

## Slide 4: الممارسات الشخصية
تعتبر النظافة الشخصية ذات أهمية قصوى فى احتفاظ المنتج بالجودة والأمان الصحى. حيث أن المستوى المنخفض من النظافة الشخصية يمكن أن يسبب تلوث للمنتج مما يؤدى إلى فساده أوحدوث حالة مرضية للمستهلكين.
يجب أن تلتزم الشركة بأتخاذ كل الاحتياطيات اللازمة للتأكد من تطبيق العناصر الأتية :

## Slide 5: (١) السيطرة على الأمراض
يجب استبعاد أى شخص مصاب بمرض معدى – أو حامل لميكروب مرض معدى – أو مصاب بجروح أو بثرات أو قروح معدية –أو أى مصد آخر غير عادى يمكن أن يكون مصدراً للتلوث الميكروبى من العمل فى عمليات التصنيع طالما أن هناك احتمال لتلوث الخامات أو المنتجات النهائية مما يجعلها وسيلة لنقل المرض إلى أشخاص آخرون.
يجب على العاملين العائدين للعمل بعد الانقطاع نتيجة للإصابة بمرض معدى الحصول على تقرير طبى يفيد شفائهم تماماً من المرض بالاضافة إلى صلاحيتهم للعمل بالمصنع.

## Slide 6: (٢ ) الاعتبارات الصحية الشخصية
يجب أن يتوفر لدى العاملين درجة مرتفعة من النظافة الشخصية لمنع تلوث المنتجات النهائية.
يجب أن يكون الشعر مغطى تماما بشبكة الشعر أو غطاء الرأس.
عدم إستخدام الخواتم – الحلقان – الساعات والعقود والسلاسل وغيرها من المجوهرات فى المصنع.
عدم إستخدام وسائل التجميل وفى حالة استخدامها يجب أن يتم ذلك بما لا يسبب أى تلوث للمنتجات حيث لا يسمح بطلاء الأظافر أواستخدام الرموش الصناعية فى صالات الإنتاج
يجب أن تكون الأظافر دائماً قصيرة وذلك لتوفير الأمان الصحى لكل من العامل والمنتج النهائى.

## Slide 7: (٣) الملابس
يجب على كل شخص ارتداء الملابس الخاصة بالعمل الذى يقوم به.
يجب أن تكون الملابس الخاصة بالعمل نظيفة
يجب أن تكون أغطية الرأس فى حالة نظيفة.
يجب أن يقوم العاملين بتغيير الملابس الخاصة بالمصنع فى الأماكن المخصصة لذلك لكى يتم الأحتفاظ بملابس العمل نظيفة بعيداً عن ملابس الخروج.
عدم التواجد فى صالات الإنتاج فى حالة ارتداء ملابس الخروج.
فى حالة ارتداء البلوفرات والفانلات الخارجية يجب تكون نظيفة يحتفظ بها أسفل الملابس الخاصة بالعمل ، ويجب أن تكون خياطتها محكمة وذات وبر قصير وذلك لمنع سقوط الألياف فى المنتج.
ألا تحتوى الملابس الخاصة بالعمل على زراير أو سوسته ويفضل الملابس ذاتية الالتصاق .

## Slide 8
يجب أن يكون الجزء العلوى من الملابس الخاصة بالعمل خالى من الجيوب وذلك لتجنب وضع الأقلام الرصاص أو الجاف أو الترمومترات أو السجائر أو أى أشياء يمكن حملها أعلى منطقة الوسط أو خلف الأذن أثناء العمل فى صالات الإنتاج.
ألا يوضع على الملابس الخاصة بالعمل اى ملتصقات او دبابيس يمكن أن تسقط بالمنتج
- فى حالة صالات الإنتاج التى قد يلامس المنتج ملابس العاملين يجب ارتداء مريلة من نسيج خالى من الثقوب ( البلاستيك ) ويلاحظ خلع هذه المريله قبل الذهاب الى دورة المياه.
يجب ارتداء الأحذية الخاصة بالمصنع فى صالات الانتاج والتصنيع ويجب أن تكون الأحذية نظيفه فى حالة جيدة وخالية من الثقوب او الشقوق وتجنب وجود خياطات فى الأحذية بأنواع الخيوط النايلون أو القماش.
فى حالة ارتداء النظارات الطبية أوالواقية يجب أخذ الاحتياطات الكافية حتى لا تسقط فى المنتج.

## Slide 9: (٤) الالتهابات والأربطة المفتوحة
تعتبر الالتهابات والأربطة الطبية المفتوحة مأوى للبكتريا والتى يمكن أن تسبب بعض الأمراض – ولذا يجب الا تكون هناك فرصة لملامستها للمنتج النهائى.
يجب ارتداء أغطية الأيدى ( القفازات ) على الأربطة الطبية فى صالات الإنتاج.
يجب أن تكون الأربطة الطبية المستخدمة ذات لون داكن لتميزها عن المنتج الغذائى.

## Slide 10: (٥ ) التدخين ومضغ اللبان والحلوى
ممنوع التدخين ومضغ اللبان والحلوى فى صالات الإنتاج والأماكن التى يتم تحديدها بواسطة الإدارة وذلك لتقليل خطر تلوث المنتج عن طريق انتشار البكتريا من الفم والأيدى.

## Slide 11: الشئون الصحية بصالة الإنتاج
يجب أن تكون الممرات ذات اتساع فسيح وخالية من التراكمات والمواد المخزنة الآخرى.
يجب أن تكون الأرضيات الأسمنتية فى حالة جيدة ومستوية.
يجب أن تكون بلاطات الأرضيات فى حالة جيدة من حيث أماكن التصاق البلاطات ببعضها أو بالحوائط الجانبية ويجب أن تملأ تلك الأماكن بمادة لاصقه .
يجب أن تكون جميع أسطح الأرضيات ذات ميل فى اتجاه فتحات الصرف ( البالوعات).
يجب أن تكون جميع أسطح الأرضيات خالية من المناطق المنخفضة حتى لا تصبح بؤرلتجميع المياه.
يجب تواجد جميع أسطح الأرضيات فى الحالة الجافة بصفة مستمرة.
عدم استخدام الخراطيم فى رش أسطح الأرضيات بالقرب من المنتجات أو العبوات أثناء الإنتاج.

## Slide 12: الحالة الصحية للأدوات
يجب أن تكون الأدوات المستخدمة فى التعامل مع المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وفى حالة جيدة كما يجب تنظيفها قبل تطهيرها.
يجب على العاملين فى أقسام الإنتاج استخدام محلول مطهر لغمر الأدوات المستخدمة فيه مرة كل ساعتين (إذا لزم الأمر) – وتركيز المحلول المطهر طبقاً للتشريعات أو نوصيات الشركة المنتجة.
إجراء الاختبارات المعملية اللازمة للتأكد من قوة محلول التطهير بصفة دورية للمحافظة على فاعلية محلول التطهير.
تحفظ الأدوات النظيفة فى مكان نظيف سبق تطهيره خالى من الأتربة أو الرطوبة.
يجب أن تكون الأدوات المستخدمة مصممة ومصنعة بطريقة تمنع احتمال تلوث المنتج الغذائي بأجزاء المعادن أو الملوثات الأخرى.

## Slide 13: مركبات تنظيف الأيدى والمركبات السامة
يجب أن تميز جميع أوعية المواد المستخدمة فى عمليات التنظيف والتطهير ومستلزماتها بوضوح.
تحفظ جميع المواد المستخدمة فى عمليات التنظيف والتطهير فى المنطقة الخاصة بها والتى تجعلها معزولة عن كل المواد الخام ومواد التعبئة والمنتجات النهائية.
ممنوع منعا باتا استخدام أوعية المنتجات الغذائية فى نقل أو تخزين الكيماويات أو الزيوت المعدنية أو المواد السامة.
يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فى عمليات التنظيف والتطهير مطابقة للتشريعات الرسمية ومصرح باستخدامها فى مصانع الأغذية.
يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فى عمليات الدهانات وتغطية الأسطح فى مصانع الأغذية مطابقة للتشريعات الرسمية.

## Slide 14
استخدام المذيبات الطيارة والتى تكون سامة وتؤثر على المنتجات الغذائية مثل الكلوروفورم والأسيتون والمبيدات ..الخ – فى أماكن بعيدة تماماً عن المواد أو المنتجات الغذائية أو مواد التعبئة والتغليف.
تخزين كل الأوعية المفتوحة للمواد السابقة ذكرها والقابلة للاشتعال فى المكان الخاص بها بما يجعلها معزولة عن مواد التنظيف الأخرى.
تخزين كل أوعية مواد التنظيف والمبيدات فى المكان الخاص بها على أن يتم غلقه بإحكام مع عزل مواد التنظيف عن المبيدات ويجب أن تكون القواعد الخشبية المستخدمة من نوع لا يسمح لتلك الأوعية المستخدمة بالحركة ويمكن أن تستخدم أرفف لا تلامس الأرضيات لتخزينها.
يجب أن تستخدم المبيدات بواسطة العامل المسئول والذى يتم تدريبه على ذلك ، ويجب التعامل مع كل المبيدات ومواد إبادة القوارض على أنها مواد سامة من الضرورى تخزينها بعيداً عن المواد الخام أو المنتجات النهائية.
التأكد من وضع البطاقات الصحيحة على أوعية مواد التنظيف والمبيدات.

## Slide 15
التأكد من وضع الأغطية بإحكام على أسطوانات مواد التنظيف الفعالة حتى لا تمتص رطوبة أو يحدث تلوث لمحتويتها.
التأكد من سلامة الأرضيات فى الأماكن التى يتم تخزين الكيماويات بها لمنع انسكابها.
التأكد من توافر مصدراً للماء فى الأماكن التى يتم تخزين الكيماويات بها وأن تزود الأرضيات بفتحات للصرف (بالوعات) ويمثل ذلك عامل أمان حيث يستخدم هذا الماء فى شطف أى مواد تنسكب على الأرضيات.
يجب أن يستخدم العاملين الأدوات الملائمة التى توفر لهم الأمان الكافى أثناء تداول تلك الكيماويات داخل المخازن.

## Slide 16: ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج
يجب نقل وتداول وتخزين المنتجات بعناية لمنع إتلاف العبوات مما يؤثر بالتالى على محتويات تلك العبوات من منتجات غذائية.
العبوات الفارغة والتى يتم تجهيزها قبل الاستخدام يجب أن تحفظ مغطاة أو فى وضع مقلوب حتى وقت الاستخدام.
يجب تفريغ المنتج من خط الإنتاج أو تغطيته تبعاً للحالة أثناء فترات الراحة أو الغذاء أو التوقف لمدة أطول من 15 دقيقة.
يجب أن يغطى بعناية كل مخزون مواد التعبئة الذى يستخدم جزئياً.

## Slide 17
يجب عدم تخزين مواد التعبئة على الأرضيات مباشرة كما يجب رفع هذه المواد من الماكينات عند توقفها.
يجب أن تخصص منطقة أو غرفة خاصة للتعامل مع المنتجات ذات العيوب والتى يعاد تشغيلها مرة ثانية حيث من الضرورى تداول هذه المنتجات تحت شروط صحية خاصة.
يجب العناية بعدم سقوط أو انسكاب المنتجات على الأرضيات وأذا حدث ذلك فيجب استبعاد هذا المنتج وعدم توجيهه للاستهلاك الآدمى.
ممارسة الشئون الصحية العامة وتنفيذ عمليات التنظيف بصورة جيدة يجب أن تتم على أسس مستمرة فى كل من عمليات الإنتاج والتخزين ولذا يجب أن تكون الأرضيات نظيفة فى جميع الأوقات.

## Slide 18
يجب إزالة أى ألياف من السيور الناقلة فى صالات التصنيع فى أوقات منتظمة وذلك لمنع وصول هذه الألياف للمنتج.
يجب تجنب ملامسة الأيدى لكلاً من المواد الخام والمخاليط والمنتجات النهائية إلا إذا كان العمل يتطلب ذلك حيث يجب تطبيق الشئون الصحية فى جميع الحالات.
يجب غسل وتطهير الأيدى جيداً قبل تداول المنتج النهائى فى حالة ملامسة الأيدى للمناطق التى لا يتم فيها الإنتاج.
يجب إرتداء الزى المناسب نظيفاً منعاً لتلوث المنتجات النهائية.
يجب أن تكون الممرات بين الأجهزة وفى مناطق التشغيل خالية من أى تراكمات وأن تكون من الأتساع بحيث تسمح للعاملين بتأدية واجباتهم دون تلوث للغذاء أو للأسطح التى يلامسها.

## Slide 19
يجب أن تكون أبواب صالات التصنيع ذاتية الإغلاق وأن تحفظ دائماً مغلقة للتحكم فى سريان الهواء والضغط والحشرات والقوارض والطيور والحيوانات وغيرها.
يجب أن تكون كل الأسطح التى يلامسها الغذاء فى حالة جيدة وخالية من النتوءات والشروخ وأماكن اللحام المفتوحة.
يجب تنفيذ التتابع الصحيح لاستخدام كل من المواد الخام والمكونات الأخرى المختلفة.
عدم إعادة استخدم الأوعية مرة آخرى إذا كان مصممة للاستخدام مرة واحدة.
يجب عدم تخزين جميع الأكياس سواء الفارغة أو المملوءة على الأرضيات.
عدم الجلوس على الأجهزة أو أسطح التشغيل.

## Slide 20
يجب أن تكون كل الوسائل المستخدمة فى النقل داخل المصنع نظيقة وفى حالة جيدة وخالية من الثقوب والكسور والشروخ والتى تساعد على أنتشار الكائنات الحية الدقيقة.
عدم تخزين الأوعية التى تحتوى على المواد الغذائية بجوار تلك التى تحتوى على الفضلات أو المواد الأخرى.
عدم الإحتفاظ بالأقلام الرصاص أو الجاف أو النظارات أو العدد كالمفكات...الخ فى الجيوب أعلا منطقة الوسط أو الحزام.
يجب عدم تداول المنتج بالأيدى فى حالة وجود جرح أو رباط طبى إلا إذا تم تغطيتها بالقفازات.
يجب عدم تخزين الملابس أو الأدوات الشخصية فى صالات الإنتاج.

## Slide 21
يجب فحص الجوانات والحلقات المطاط بصفة دورية مع تغيرها إذا لزم الأمر – ويجب تخزينها بعناية.
يجب عدم تواجد وسادات الصوف الزجاجى أو وسادات البلاستيك فى صالات الإنتاج وذلك لتقليل تلوث المنتجات بمثل هذه المواد.
يجب التبليغ مباشرة عن أى تسريب فى المواسير أو الأسقف بما فى ذلك خطوط الإنتاج
يراعى تقليل تساقط بخار الماء المتكثف إلى أقل ما يمكن فى كل من صالات الإنتاج والمخازن.
يجب تخزين الخراطيم مرفوعة عن الأرضيات فى حالة نظيفة مع وضع الطرف الحر فى محلول مطهر.
يجب عدم استخدام خراطيم الغسيل والشطف فى إمداد عمليات التصنيع بالماء.

## Slide 22
تجنب استخدام خراطيم ذات ضغط مرتفع فى جميع الأحوال وخاصة أثناء تصنيع المنتجات.
يجب أن تكون الأدوات المستخدمة لغرف أو صب الكيماويات ذات ألوان مختلفة عما يستخدم للمنتجات.
يجب تجميع الأدوات المستخدمة فى الصيانة مثل المفكات والمفاتيح وغيرها... بمجرد الإنتهاء من العمل.
يجب تنظيف وتطهير أى سطح يلامس المنتجات الغذائية بمجرد الإنتهاء من أعمال الصيانة .

## Slide 23: ممارسات استخدام وسائل التحميل الميكانيكية
يجب التاكد من أن حوض العربة المتحركة مثبت على الحامل الواقى وذلك لتقليل المساحة المعرضة للفراغ الخارجى بين الأبواب المفتوحة.
يجب أن تكون العربات المستخدمة نظيفة وفى حالة جيدة.
يجب استخدام فواصل ورقية عند وضع علب أو أكياس المنتجات على أرضية العربات.
يجب أن تكون الأوعية المستخدمة لشحن المنتجات نظيفة وفى حاله جيدة لا تسمح بأى تسريب فى المنتجات.